## Slide 1: La viscosidad
INTEGRANTES :
FREDY RAMIREZ PACHECO
RUTH MAMANI RAMOS
JOEL ASENCIO MAMANI
RONY CHIPANA FLORES
CARRERA : Ing. AMBIENTAL
DOCENTE : Dr. WILLIAMS ALMANZA QUISPE
CICLO: v - `` B``
MOQUEGUA – PERÚ
2018

## Slide 2: QUE ES LA VISCOSIDAD
Es la magnitud física que mide la resistencia interna al flujo de un fluido.
Las resistencias es producto de las fuerzas de interacción de las moléculas que se deslizan unas contra otras.

## Slide 3: COMO PODEMOS APRECIARLA
Una forma de apreciarla la viscosidad de un fluido es observando la facilidad o dificultad que este tiene para adaptarse ala forma de un recipiente o a fluir por un conducto. Como por ejemplo: la miel , el aceite son mas viscosos. Y los menos viscosos son los gases .
La miel

## Slide 4: Variedad de la viscosidad
  Viscosidad dinámica
Cuando un fluido se mueve, se desarrolla en él una tensión de corte, cuya magnitud depende de la viscosidad del fluido (Mott, 1975. Pág. ).
Esto nos lleva al método común de definir la magnitud de la viscosidad para mediciones en términos de flujo simple (Daily, 1975. Pág. ).
Unidad de la viscosidad dinámica:
Sistema Internacional : N.s/
…. (6)

## Slide 5: Viscosidad cinemática
La relación de la ecuación pertenece frecuentemente cuando trabajamos con dinámica de fluidos.
Dónde:
Unidad de la viscosidad cinemática:
Sistema Internacional :

## Slide 6: Como se mide la viscosidad
La viscometro es un instrumento empleado para medir las viscosidades y algunos otros parámetros de flujo de un fluido .

## Slide 7: Fluidos viscosos
El estudio de la deformación y las características del flujo de las sustancias se denominan reología (campo que estudia la viscosidad de los fluidos). Es importante saber si un fluido es newtoniano y no newtoniano (Mott, 1996).

## Slide 8: Fluido newtoniano
Los newtonianos son fluidos en los que el deslizamiento relativo de los elementos al circular uno sobre otro es proporcional al esfuerzo cortante sobre el fluido. Todos los gases, agua líquida y líquidos de moléculas sencillas, amoniaco, alcohol, benceno, petróleo, cloroformo, butano, etc. son fluidos newtonianos

## Slide 9: FLUIDOS NO NEWTONIANO
Un fluido no newtoniano se describe como el esfuerzo cortante es directamente proporcional a la velocidad de deformación, o sea la viscosidad es constante e independiente de la velocidad de deformación (Ramiro B, 2003).
Figura Nº 07. Comportamiento reologico de los fluidos no newtonianos

## Slide 10: Ley de Newton
Para un flujo bien ordenado en el que las partículas de fluido se mueven en las líneas rectas y paralelas (flujo paralelo), la ley establece que para ciertos fluidos conocidos como fluido newtonianos, el esfuerzo cortante sobre una interfaz tangente a la dirección de flujo es proporcional a la tasa de cambio de la velocidad con respecto a la distancia, donde la diferenciación se toma en una dirección normal a la interfaz (Shames, 1995).
Esta ecuación, que establece que la fuerza cortante por área unitaria es proporcional al negativo del gradiente de velocidad. (Bird, 2006)
T= es el esfuerzo
F= fuerza
A= área
μ,= constante de proporcionalidad

## Slide 11: Ley de Stokes
La resistencia al movimiento de los cuerpos esféricos de un fluido viscoso, es directamente proporcional al radio del cuerpo, a su velocidad y al coeficiente de viscosidad del medio (S. Burbano, 2003-Pag. 281).
Donde es el coeficiente de viscosidad del fluido, o viscosidad absoluta, el radio de la esfera y la es la velocidad de la misma con respecto al fluido (Rodríguez, Pérez y Camus, 2000).
Fr= fuerza resultante
es el coeficiente de viscosidad
= velocidad

## Slide 12: Ley de Poiseuille
La viscosidad dificulta el análisis del flujo de fluidos, por ejemplo, cuando un fluido fluye por una tubería, hay fricción entre el líquido y las paredes, por lo que la velocidad del fluido es mayor hacia el centro del tubo. En la práctica, este efecto influye en la tasa media del flujo.
La unidad SI si la tasa de flujo es .
Donde:
= el cauda del liquido
= área
= velocidad
= variación de velocidad
= es la viscosidad del fluido
L= longitud del tubo

## Slide 13: Variación de la viscosidad con la temperatura Todos los fluidos exhiben este comportamiento hasta cierto punto, observe que la viscosidad se traza en una escala logarítmica debido al gran rango de valores numéricos. Los gases se comportan de manera diferente a los líquidos ya que su viscosidad aumenta conforme se incrementa la Temperatura.
    Índice de la viscosidad.
El índice de viscosidad proporciona una medida de la forma en que la viscosidad de un fluido cambia con la temperatura, en ocasiones este índice se conoce como VI. Esto es especialmente importante para los aceites lubricantes y fluidos hidráulicos utilizados en los equipos que deben operar a temperaturas muy extremas
v = viscosidad cinemática a 40ºc del aceite de prueba.
L = viscosidad cinemática a 40ºc de un aceite estándar de 0 vi que tiene la misma viscosidad a 100ºc que el aceite de prueba.
H = viscosidad cinemática a 40ºc de un aceite estándar de 100 vi que tiene la misma viscosidad a 100ºc que el aceite de prueba.

## Slide 14: Teoría molecular de la viscosidad de gases a baja densidad
Las viscosidades de los gases a baja densidad se han estudiado ampliamente tanto en el aspecto experimental como teórico. Con el fin de ilustrar el mecanismo de transporte de cantidad de movimiento.
Para adquirir una mejor compresión del concepto transporte de cantidad de movimiento molecular, analizaremos este mecanismo de transporte desde el punto, vista de una teoría cinética elemental de los gases.
Donde:
k es la constante de Boltzman.
= viscosidad de un gas.
M= masa
T= temperatura

## Slide 15: Variación de la viscosidad con la presión y temperatura
En los líquidos hay una relación exponencial entre la presión y la temperatura.
A mayor presión ,mayor temperatura menor viscosidad.
Una pequeña variación de temperatura es igual a gran variación de la viscosidad.

## Slide 16: La ecuación de Barus y Kuss:
µ = µ0. е(αP)
Dónde:
µ0 = viscosidad a presión atmosférica.
µ = Viscosidad a la Presión P
α = Es un parámetro que según Worster equivalen a:
α = (0,6 + 0,965 x logµ) x 103
Vp = V0 ( 1 + a.p)
Donde:
Vp = viscosidad absoluta o cinemática a presión (p) en kg/cm2
V0 = Viscosidad de la presión atmosférica.
a = coeficiente de dilatación; 0,0003 para los aceites minerales
p = Presión del aceite en kg/cm2

## Slide 17: conclusión
Las viscosidades de los líquidos se pueden calcular a partir de las densidades que se calculan para cada temperatura.
A mayor temperatura el valor de la viscosidad va a disminuir.
Con el viscosímetro de Ostwald se pueden determinar adecuadamente los tiempos en los que el liquido va a pasar de un punto A a un punto B.